新疆生产建设兵团第三师图木舒克市生态环境局文件

师市环审〔2020〕53号

关于新疆天润唐王城乳品有限公司两台10吨锅炉项目环境影响报告表的批复

新疆天润唐王城乳品有限公司：

你公司报送的由山东辰鑫环保咨询有限公司编制的《新疆天润唐王城乳品有限公司两台10吨锅炉项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。根据《报告表》的评价结论以及专家评审意见，经研究，批复如下：

一、项目位于新疆图木舒克市永安坝工业园区新疆天润唐王城乳品有限公司年产30000吨乳制品加工项目厂区内，中心地理坐标：N39°51′54″，E79°1′29″，占地342.4m2，建设性质为改扩建。建设内容：锅炉房内安装2台10t燃气锅炉作为生产备用炉。项目总投资150万元，其中环保投资为10万元，环保投资占总投资比例6.67%。

二、项目在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施后，在项目建设和运营过程中对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，综合各方面因素，从环境保护角度考虑，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模和拟采取的环境保护对策措施进行项目建设。

三、项目运营中要认真遵守各项环境保护法律法规，严格落实《报告表》提出的各项生态保护措施和污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）加强废气治理工作。安装低氮燃烧器，废气达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2要求，经15m高排气筒排放。

（二）做好污水防治工作。锅炉反冲洗废水和锅炉定排水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准排入市政排水管网。

（三）做好噪声防治措施。运营期加强高噪声设备及进出车辆管理，采取减震隔音等降噪措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。

（四）做好固体废弃物处置工作。按“资源化、减量化、无害化”的处置原则，失效后的离子交换树脂交由危险废物处置资质的单位进行处理。

（五）强化环境风险防范和应急措施。制订完善的环保规章制度，并按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求做好环境应急预案的编制、评估和备案等工作。定期组织演练，定期检修各项设施，发现隐患及时处理。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、按规定接受师市生态环境局组织开展的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

第三师图木舒克市生态环境局

2020年5月25日

第三师图木舒克市生态环境局              2020年5月25日印发