新疆生产建设兵团第三师图木舒克市生态环境局文件

师市环审〔2020〕79号

关于图木舒克市五十三团中弘农副产品包装厂建设项目环境影响报告表的批复

图木舒克市五十三团中弘农副产品包装有限公司：

你公司报送的由张家口瑞研环保科技有限公司编制的《图木舒克市五十三团中弘农副产品包装厂建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。根据《报告表》的评价结论以及专家评审意见，经研究，批复如下：

一、图木舒克市五十三团创业园，中心地理坐标：东经E79°25'45.05"，N40°1'39.58",项目性质为新建。建设内容及规模：项目占地面积20000m2，冷库原有建筑物主要包括9间仓库（总建筑面积460平方米）及13间冷库（总建筑面积4000平方米）作为项目原料及成品仓库使用。本次新建2间厂房及1间气房。项目建成后，生产规模为：年产150吨EPE珍珠棉加工生产线1条,2条EPE珍珠棉网套生产线，网套生产线生产规模为150吨。

项目总投资500万元，其中环保投资为21万元，其中环保投资占总投资比例4.2%。

二、项目在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施后，在项目建设和运营过程中对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，综合各方面因素，从环境保护角度考虑，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模和拟采取的环境保护对策措施进行项目建设。

三、在工程设计、建设和环境管理中要认真遵守各项环境保护法律法规，严格落实《报告表》提出的各项生态保护措施和污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）做好施工期环境保护工作。落实《报告表》中提出的各项施工期污染减缓措施和环境保护措施，加强施工期环境管理，防治扬尘、噪声、施工废水、施工垃圾的污染。

（二）加强废气治理工作。投料机、粉碎机上方安装集气罩，收集后由布袋除尘器处理后，经15米高排气筒排放。对有机废气选用光氧催化+活性炭吸附法处理，达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）限值要求，无组织排放满足《挥发性有机污染物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求；合理布置厂房位置，要求位置符合卫生防护距离；强化厂区清扫保洁，定期洒水降尘，加强厂区硬化和绿化。

（三）做好污水防治工作。项目不产生生产废水，生活废水经化粪池处理排入市政排水管网。

（四）做好噪声防治措施。运营期加强高噪声设备管理，采取减震隔音等降噪措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。

（五）做好固体废弃物处置工作。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）设置危险废物暂存间，对废机油、废灯管、废活性炭收集定期交由危废处置资质单位处理；按“资源化、减量化、无害化”的处置原则，一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）处置，废边角料回收利用，废包装材料等出售废品回收公司，生活垃圾定期交环卫部门清运至垃圾填埋场。

（六）强化环境风险防范和应急措施。制订完善的环保规章制度，并按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求做好环境应急预案的编制、评估和备案等工作。定期组织演练，定期检修各项设施，发现隐患及时处理。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、按规定主动接受各级生态环境部门组织开展的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

第三师图木舒克市生态环境局

2020年7月10日

第三师图木舒克市生态环境局              2020年7月10日印发